## Slide 1
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
กิจการค้าร่วม EEC A-Group
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

## Slide 2
สถานีสนาม
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สงขลา

## Slide 3
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก

## Slide 4
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
1
1
2
2
3

## Slide 5
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
4
5
6

## Slide 6
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
หมายเลข 1 ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิดเบลด
หมายเลข 2 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
หมายเลข 3 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
หมายเลข 4 อุปกรณ์สื่อสารสร้างเครือข่ายส่วนตัวเสมือน
หมายเลข 5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
หมายเลข 6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 ช่อง

## Slide 7
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
M1000E
Dell m1000E เป็น Blade Server ที่มี enclosure ขนาด 10 U จำนวน 2 ตัว สามารถรองรับตัวเบลดต่อ 1 ตัว แบบ haft ได้สูงสุดถึง 16 ตัว และแบบ full ได้ 8 ตัว และมีพัดลมระบายความร้อน 9 ตัว มี power supply จำนวน 6 ตัว ในงานนี้เราจะใช้ตัวการ์ดเบลด chassis ละ 3 ตัว รวมทั้ง 2 chassis จะเป็น 6 ตัว และจะมีการจัดการระบบด้วย software ที่เป็น 3rd party ที่มีชื่อว่า VMware ส่วนการสื่อสารได้ทำการสื่อสารผ่านสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกหลังจากที่ทำความรู้จักกับตัว Chassis แล้ว ก็มาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในตัว chassis

## Slide 8
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
PowerEdge M630
CPU จะเป็น intel Xeon รุ่น E5-2640 v4 ทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกา 2.4GHz มีหน่วยความจำ Cache ขนาด 25MB หน่วยความจำ RAM ขนาด 32 MB และมี hard disk ขนาด 300 GB ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที ตัวการ์ดเบลดนี้จะติดตั้ง chassis ล่ะ 3 การ์ดรวมทั้งหมดจะเป็น 6 การ์ด

## Slide 9
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
Power Supply
อุปกรณ์ Power supply ที่สำหรับใช้กับตัว chassis m1000e จะใช้เป็นขนาด 2700 W จำนวน chassis ละ 6 ตัวเพื่อไว้ในการ backup และเพื่อให้การการมีเสถียรภาพในการใช้งานของระบบ

## Slide 10
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
fans cooling
ในโครงการนี้เราจะทำการใส่พัดลมระบายความร้อนจำนวน chassis 9 ตัว เนื่องจากตัวเบลดจะมีอุณหภูมิที่สูงเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลมาก ๆ ทำให้ต้องมีตัวจัดการความร้อนที่เกิดจากภายในตัวเครื่อง ดังนั้นจึงต้องมีตัวอุปกรณ์ Fans Cooling เข้ามาจัดการความร้อนภายในเครื่อง

## Slide 11
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
Chassis Management Controller ( CMC )
CMC คือตัว management หลักของ Blade Server จากตัว CMC สามารถเข้าไป อุปกรณ์ต่างๆ ของ Blade เราจะทำการใส่ ตัวการ์ด CMC Chassis ล่ะ 2 การ์ดเพื่อไว้ใช้ทำการ backup

## Slide 12
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
SCv2020 FC
เป็นแบบ Dual Controller ติดตั้ง HDD 300 GB ขนาด 2.5” ความเร็ว 15,000 รอบต่อนาที
จำนวน 12 ลูก ติดตั้ง Power supply จำนวน 2 ตัว

## Slide 13
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
KVM DAV2108
เป็นอุปกรณ์ขนาด 1 U ติดตั้งใน Rack รองรับการเชื่อมได้ 8 เครื่อง ด้วยพอต RJ45 มีพอร์ต keyboard (USB) / mouse (USB) มีพอต VGA 1 พอร์ต

## Slide 14
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
Switch Network DGS-1510-28X และ DGS-1510-52X
เป็นอุปกรณ์สำหรับกระจายสัญญาณเครือข่ายภายในระบบ แบ่งเป็นเครือข่าย VLAN80 และ VLAN90

## Slide 15
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
CMC Web Interface
การเข้าหน้า web เข้าที่ IP Address ของตัว chassis เมื่อ log-in เข้าตัว CMC จะมาอยู่ที่หน้า Chassis Overview คือหน้าจอที่แสดงสถานะของส่วนประกอบต่างๆ ของตัว Blade ส่วนรายละเอียดแยกย่อยของแต่ละส่วนนั้น สามารถเข้าได้ที่เมนูด้านซ้ายของหน้า web หรือเลือกจากรูป Blade ในหน้า web ก็ได้ และสามารถเปลี่ยน IP manage ของส่วนต่างๆ ได้จากหน้า CMC web interface

## Slide 16
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
IP Address Blade Chassis ตัวที่ 1
172.16.90.26 ไอพีของตัวการ์ด CMC
172.16.90.27 ไอพีของ Switch module 1
172.16.90.28 ไอพีของ Switch module 2
172.16.90.29 ไอพีของ SAN Switch module 1
172.16.90.30 ไอพีของ SAN Switch module 2
172.16.90.31 ไอพีของ iDrac Server การ์ดเบลดตัวที่ 1
172.16.90.32 ไอพีของ iDrac Server การ์ดเบลดตัวที่ 2
172.16.90.33 ไอพีของ iDrac Server การ์ดเบลดตัวที่ 3

## Slide 17
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
IP Address Blade Chassis ตัวที่ 2
172.16.90.34 ไอพีของตัวการ์ด CMC
172.16.90.35 ไอพีของ Switch module 1
172.16.90.36 ไอพีของ Switch module 2
172.16.90.37 ไอพีของ SAN Switch module 1
172.16.90.38 ไอพีของ SAN Switch module 2
172.16.90.39 ไอพีของ iDrac Server การ์ดเบลดตัวที่ 1
172.16.90.40 ไอพีของ iDrac Server การ์ดเบลดตัวที่ 2
172.16.90.41 ไอพีของ iDrac Server การ์ดเบลดตัวที่ 3

## Slide 18
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
ระบบ Virtual Machine
Virtual Machine คือระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เสมือนมีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือมากกว่านั้น ซ้อนกันอยู่ในคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว โดยโปรแกรมที่ใช้งานมีชื่อว่า VMware vSphere ที่ทำการติดตั้งลงบนเครื่อง Server ชนิดเบลดทั้งหมดของระบบ

## Slide 19
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
IP ของ Host ต่างๆ
ทำการติดตั้ง vSphere และกำหนด IP ให้กับแต่ละ Host
Host Name | IP Address
Host1 | 172.16.80.52
Host2 | 172.16.80.53
Host3 | 172.16.80.54
Host4 | 172.16.80.55
Host5 | 172.16.80.56
Host6 | 172.16.80.57

## Slide 20
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
IP ของ Host ต่างๆ
ทำการติดตั้ง vSphere และกำหนด IP ให้กับแต่ละ Host
Host Name | IP Address
Host1 | 172.16.80.52
Host2 | 172.16.80.53
Host3 | 172.16.80.54
Host4 | 172.16.80.55
Host5 | 172.16.80.56
Host6 | 172.16.80.57

## Slide 21
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
VMware vCenter
บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการติดตั้ง VMware vCenter เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบ Virtual Machine ไว้แล้ว ซึ่งมีขั้นตอนการเข้าใช้งานดังนี้
ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้า VLAN80 จากนั้นใช้โปรแกรม Browser เรียกไปยัง url https://172.16.80.58 เพื่อเริ่มใช้งาน VMware vCenter

## Slide 22
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
VMware vCenter
หน้าในการจัดการ Virtual Machine เครื่องต่างๆ

## Slide 23
อุปกรณ์ประมวลผลหลัก
ตาราง IP และ Resource ของ VM แต่ละเครื่อง
VM Name | CPU | Memory | Hard disk | IP Address
V-DGR-WEB | 4 | 8 GB | 100 GB | 172.16.80.61
V-DGR-DB | 4 | 8 GB | 100 GB | 172.16.80.62
V-DGR-SCADA | 4 | 8 GB | 100 GB | 172.16.80.63
V-DGR-GIS | 4 | 8 GB | 100 GB | 172.16.80.64